附件：

新疆生产建设兵团恢复植被和林业生产条件、

树木补种标准（试行）

为明确兵团恢复植被和林业生产条件、树木补种标准，根据《中华人民共和国森林法》（以下简称《森林法》）、《森林防火条例》及《国家林业和草原局关于制定恢复植被和林业生产条件、树木补种标准的指导意见》（林办发〔2020〕94号）有关规定，结合兵团实际，制定本标准。

一、适用范围

恢复植被和林业生产条件、树木补种标准，适用于行政相对人履行《森林法》第三十八条第二款规定的义务，履行林业主管部门依据《森林法》第七十三条第一款、第三款，第七十四条第一款、第二款，第七十六条，《森林防火条例》第五十三条作出的行政处罚规定的义务，以及林业主管部门依据《森林法》第八十一条第一款规定实施的代履行。

执行国家有关法律法规和规定及地方性法规、政府规章及规范性文件涉及履行恢复植被和林业生产条件、树木补种等需达到的标准，可参照本标准执行。

二、恢复植被和林业生产条件标准

（一）恢复原则

1.原地、同面积等质量恢复

擅自改变林地用途、毁坏林地及临时使用林地期满后，应不低于原有林地面积和质量，原地恢复植被和林业生产条件。

2.可持续性

恢复后的土壤质量与土地生产力水平应不低于原林地地类的平均生产力水平，防止水土流失和土地沙化，避免立地条件恶化，实现森林可持续发展。

3.协调性

恢复植被和林业生产条件应与周围自然环境相协调，与相关规划相协调。

4.合理性

恢复方案应遵循经济合理、技术可行、社会接受的原则。

（二）恢复林业生产条件的工序要求和质量标准

恢复林业生产条件一般应当经过覆盖物清除、地面平整、表土覆盖等工序。地面有硬化路面、建筑地基等硬化层的，应当彻底清除后再覆土。

1.不同类型损毁林地地面清理要求

属于生产建设活动毁坏林地，地面有建筑物、构筑物的，应清除建筑物、构筑物及地基硬化层；地面硬化的施工场地或道路应清除地表硬化层，挖掘压实的碎石垫层，并清理地表的石块。

属于采石、采矿、挖砂、取土等毁坏林地的，可利用废石、矿渣或建筑垃圾等填埋塌陷的坑穴，并平整清除塌陷坑周边的石块、杂物。

属于废石、矿渣等废弃物堆积毁坏林地的，应平整、填埋堆积的废石、矿渣，对于有污染的废石、矿渣，应按有关环境质量标准进行填埋或移除，以免造成土壤和水源污染。

属于垃圾与污染物堆放毁坏林地的，应移除或根据有关生活垃圾填埋处理规范和污染控制标准进行填埋和防护，并做好边坡的围挡，防止滑坡。

属于挖塘养殖毁坏林地的，应当拆除养殖围栏及临时建筑物，并将挖的塘用土填平。

属于开垦毁坏林地及其他毁坏林地的，参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中的“损毁土地复垦质量要求”确定相应工序。

2.边坡、坡面平整要求

根据实际情况进行集排水处理，可在坡面上部设置截排水沟、坡面下部设置排水沟。

陡坡坡面可根据实际需要，沿等高线修建若干阶梯平台，或进行表面固土、水平拦挡等固土措施，防止水土流失。坡底可修建挡土墙，避免滑坡。

3.恢复林地土壤要求

地表清理后，应进行表土覆盖，覆盖后有效土层厚度乔木林地一般不低于30cm，灌木林地和其他林地不低于20cm。覆土土层中砾石含量平原地区不超过20%，山地丘陵地区不超过30%，个别区域砾石含量较高区域，以覆土土层中砾石含量不超过50%为上限。当土层厚度、土壤酸碱度等土壤条件不能满足植被正常生长需要时，应进行客土覆盖。根据场地实际情况可进行整体客土或穴状客土。禁止将重金属或有毒有害物质含量超标的污染土壤用于表土覆盖，禁止用含有重金属、危险化学物质或其他有毒有害物质含量超标的污水进行植被浇灌，严防进入食物链，避免污染土壤和地下水。对建设、采石、采砂、采土、采矿、开垦等毁坏林地的不同类型，参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中“损毁土地复垦质量要求”确定相应工序；恢复后的林地土壤质量和生产力水平应达到《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中对应区域、对应类型的标准。

4.恢复期限

经批准临时使用林地的，应当自使用期满之日起一年内完成恢复林业生产条件的施工；其他情形下，综合考虑总体作业量、现场作业条件、行政相对人承受能力等因素，可在作出行政处罚决定后当年或次年内完成。

（三）恢复植被的工序要求和质量标准

应在具备林业生产条件的土地上进行植被恢复，一般经过整地、植被种类选择、栽植、抚育、管护等工序。植物选择、工序要求和质量标准，参照《裸露坡面植被恢复技术规范》(GB/T 38360-2019)、《北方地区裸露边坡植被恢复技术规范》（LY/T 2771-2016）确定。种苗质量应当达到《林木种子质量分级》(GB 7908-1999)、《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999）或《新疆主要造林树种苗木质量分级》（DB 65/T2201-2014）要求。苗木禁止从疫区调入。

造林技术参照《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）中的规定执行。

1.整地

为防止造林及幼林生长期间的水土流失，合理利用坡面径流，改善林木生长条件，可以采取带状、块状、水平阶、鱼鳞坑和穴状整地方式。

2.植被选择

恢复植被应做到因地制宜、适地适树，宜乔则乔、宜灌则灌，优先选择乡土树种，慎用外来树种，鼓励营造混交林。

3.栽植

乔木和灌木一般以植苗造林为主，栽植苗木应使用良种壮苗。造林成活率：树木种植一年后半干旱区、干旱区和极干旱区不低于70%，其他地区不低于85%，且分布均匀。三年后，半干旱区、干旱区和极干旱区造林株数保存率不低于65%，其他地区不低于80%。

4.恢复期限

经批准临时使用林地的，应当自使用期满之日起一年内完成恢复植被的施工；其他情形下，综合考虑总体作业量、现场作业条件、造林季节、行政相对人承受能力等因素，可以在作出行政处罚决定当年或次年内完成。恢复植被的抚育管护期一般为3—5年。

三、树木补种标准

（一）补种原则

补种树木，以确保森林面积不减少、森林质量不下降为主要目标，在原地或者异地种植相应行政处罚规定的补种树木株数，恢复森林植被，修复森林生态。

（二）补种地点

补种树木优先在原地进行，原地无法满足补种株数要求的，超出株数可以异地补种。异地补种地点应当符合国土空间规划和林地保护利用、国土绿化等专项规划，权属清晰，相对集中连片，一般限定在同一团级行政区域内，如同一团级行政区域无法满足恢复的，由上一级林业主管部门协商有关部门确定。

（三）补种的工序要求和质量标准

原地补种的，林种应与原用途保持一致，优先选择原树种或本地乡土树种；异地补种的，林种按照有关规划确定，根据补种地点周边森林类型和立地条件选择树种。主要技术措施参照“恢复植被和林业生产条件标准中”（三）的有关要求执行。补种树木的树种选择、工序要求、质量标准等参照《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）等标准、规范确定。

（四）补种期限

补种树木的期限根据当地造林季节确定，当地林业主管部门可以按照整地、造林作业、抚育管护等工序分别设定相应期限。造林作业一般应当在当年造林季节结束前完成，作出行政处罚决定时当年造林季节已结束或者在造林季节内难以完成的，可以延长至下一年度造林季节结束前。树木补种的抚育管护期一般为3—5年。

四、恢复林业生产条件和植被、树木补种费用标准

（一）自行及代为履行的费用标准

1.行政相对人自行恢复、补种的，所需费用据实承担。

2.行政相对人拒不履行恢复、补种义务的，由作出行政处罚决定的林业主管部门按照《中华人民共和国行政强制法》有关规定依法组织代为履行，费用按照成本合理测算确定，由行政相对人承担。

（二）行政处罚执行费用标准

行政处罚时计算恢复植被和林业生产条件所需费用，为恢复林业生产条件和恢复植被两项所需费用之和。试行期间按下列要求实施：

1.恢复林业生产条件费用执行标准

对非法破坏林地行为导致林地土层轻度损毁的按每平方米30-50元，林地土层严重损毁或地表硬化的按每平方米50-70元，林地无保留表土层的按每平方米70-100元执行。

恢复林业生产条件具体执行额度由师市林业主管部门商有关部门，根据林地损毁程度、恢复成本等综合确定。遇有特殊情况，按照上述标准计算的费用明显偏离实际成本的，应当按成本计算。

2.恢复植被费用执行标准

参照《关于印发〈新疆生产建设兵团森林植被恢复费征收使用管理办法〉的通知》（兵财建〔2019〕106号）相关标准执行。

五、组织验收

行政相对人完成恢复植被和林业生产条件、树木补种任务后，应向所在地团级林业主管部门申请验收，团级林业主管部门应及时按规定组织验收，对验收合格的，报师市林业主管部门复核验收，由师市林业主管部门出具验收合格确认书；对验收不合格的，应当出具书面意见并责令限期整改，或者采取代为履行方式实施恢复和补种。师市林业主管部门代为履行的，应向兵团林业主管部门申请验收。

六、设计文件编制

行政相对人在恢复植被和林业生产条件、树木补种施工前，自行或委托第三方编制作业设计或实施方案；林业主管部门代为履行的，由林业主管部门组织编制。作业设计或实施方案按照《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）和国家林草局办公室关于印发《造林作业设计规程》通知（办生字〔2023〕117号）的要求编制，涉及恢复林业生产条件的还需参照《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031-2011）相关规定。

作业设计或实施方案报所在师市林业主管部门审查备案；林业主管部门代为履行的，报上一级林业主管部门审查备案。

七、其他要求

（一）本标准中涉及的相关事项，具有国家标准的，按照国家标准执行；没有国家标准的，参照行业标准、地方标准执行；没有行业标准、地方标准的，参考团体标准、企业标准或者当地通行做法。

（二）本标准所列标准、规范性文件，如有新的修订或新的规定，按最新标准、规范性文件执行。

（三）本标准由兵团林业和草原局负责解释。

本标准自2024年**月**日起至2026年**月**日止。

附表：西北干旱区土地复垦质量控制标准